## Slide 1
Badr Benmammar
badr.benmammar@gmail.com
Master Génie Logiciel (GL)
Réseaux avancés
Introduction aux protocoles de routage
BGP

## Slide 2: Plan
Distance administrative (DA)
BGP : Border Gateway Protocol
  Besoin de BGP
  Définition de BGP
  BGP et TCP
  Annonce de chemins avec BGP
    Table BGP
    Table de routage BGP

## Slide 3: Distance administrative (DA)
Les routeurs font comment afin de sélectionner le meilleur chemin quand il y a deux routes (ou plus) vers la même destination à partir de deux protocoles (ou plus) de routage différents ?
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
Adresse destination | Next hop | Distance
E | D | 2
Adresse destination | Next hop | Coût
E | B | 45
RIP
OSPF

## Slide 4: Distance administrative (DA)
DA : définit un indice de confiance pour chacun des protocoles de routage, ainsi les protocoles sont classés du plus fiable au moins fiable en fonction de cet indice.
  Plus la distance administrative est basse  plus le protocole est de confiance.
  Par exemple, une route apprise en OSPF, qui a une distance administrative de 110, est préférée à une route apprise en RIP dont la distance administrative est 120.
Protocole | Distance administrative
eBGP (Border Gateway Protocol) | 20
Internal EIGRP (Enhanced IGRP) | 90
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) | 100
OSPF (Open Short Path First) | 110
RIP (Routing Information Protocol) | 120
External EIGRP | 170
iBGP | 200
Quelques valeurs
par défaut
La modification de la DA peut avoir un impact important sur la sélection des routes

## Slide 5
BGP : Border Gateway Protocol

## Slide 6: Besoin de BGP
RIP
OSPF
OSPF
BGP
BGP
Impossibilité d’inonder à l’échelle d’Internet avec OSPF
BGP
Routage à deux niveaux sur Internet
Impossible de former
un seul réseau sur Internet

## Slide 7: Définition de BGP
OSPF
OSPF
OSPF
BGP
BGP
BGP est un protocole de type vecteur de chemin.
Un chemin indique la liste d’ASs qu’il faut traverser pour arriver à la destination.
Best Path Algorithm (algorithme du meilleur chemin) (par défaut : nombre de ASs traversés).

## Slide 8: BGP et TCP
BGP
BGP
BGP utilise TCP sur le port 179
(entre routeurs de bordure ou border router)

## Slide 9: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
AS5, comment il fait pour découvrir le chemin d’un réseau qui appartient à AS1 ?
: Border router

## Slide 10: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
AS1 annonce le chemin d’un réseau R une seule fois par lien (fiabilité via TCP)
: Border router

## Slide 11: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
R, path : 1

## Slide 12: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
R, path : 1
R, path : 2, 1

## Slide 13: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
R, path : 1
R, path : 2, 1
R, path : 4, 2, 1
Premier chemins pour
passer de AS5 à AS1:
5, 4, 2, 1

## Slide 14: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
R, path : 1
R, path : 2, 1
R, path : 4, 2, 1
R, path : 5, 4, 2, 1

## Slide 15: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
R, path : 1
R, path : 2, 1
R, path : 4, 2, 1
R, path : 5, 4, 2, 1
R, path : 3, 5, 4, 2, 1
supprimé
Quand un routeur de bordure reçoit un path dans lequel est inclus l’identifiant de son AS  supprime le path

## Slide 16: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
R, path : 1
R, path : 3, 1
R, path : 5, 3, 1
R, path : 4, 5, 3, 1
R, path : 2, 4, 5, 3, 1
supprimé
AS1 annonce le chemin d’un réseau R une seule fois par lien (fiabilité via TCP)

## Slide 17: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
R, path : 1
R, path : 2, 1
R, path : 4, 2, 1
R, path : 5, 4, 2, 1
R, path : 3, 5, 4, 2, 1
supprimé
R, path : 1
R, path : 3, 1
R, path : 5, 3, 1
R, path : 4, 5, 3, 1
R, path : 2, 4, 5, 3, 1
supprimé

## Slide 18: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
R, path : 1
R, path : 2, 1
R, path : 4, 2, 1
R, path : 5, 4, 2, 1
R, path : 3, 5, 4, 2, 1
supprimé
R, path : 1
R, path : 3, 1
R, path : 5, 3, 1
R, path : 4, 5, 3, 1
R, path : 2, 4, 5, 3, 1
supprimé
Deux chemins pour
passer de AS5 à AS1:
5, 3, 1
5, 4, 2, 1
Best Path

## Slide 19: Annonce de chemins avec BGP
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
R, path : 1
R, path : 2, 1
R, path : 4, 2, 1
R, path : 5, 4, 2, 1
R, path : 3, 5, 4, 2, 1
supprimé
R, path : 1
R, path : 3, 1
R, path : 5, 3, 1
R, path : 4, 5, 3, 1
R, path : 2, 4, 5, 3, 1
supprimé
Les routeurs BGP gardent en mémoire tous les chemins possibles  table BGP et place le meilleur chemin dans la table de routage BGP
La table BGP contient toutes les routes annoncées par les pairs BGP, tandis que la table de routage BGP contient les routes les plus appropriées sélectionnées à partir de la table BGP pour être utilisées pour le routage

## Slide 20: Annonce de chemins avec BGP
Possibilité de spécifier un filtrage des routes (politique de routage dans la table BGP) en fonction des contrats passés ou des préférences (politiques ou économiques).
Orange veut atteindre SFR sans passer par un réseau opéré par Bouygues Telecom (ex. facturation trop élevée).
BGP fourni :
  Le chemin 5, 3, 1 pour passer de AS5 à AS1 (sans la politique).
  Le chemin 5, 4, 2, 1 en respectant le filtrage.
AS1
SFR
AS4
SFR
AS5
Orange
AS3
Bouygues
BGP
BGP
BGP
AS2
Free
BGP
BGP
R, path : 1
R, path : 2, 1
R, path : 4, 2, 1
R, path : 5, 4, 2, 1
R, path : 3, 5, 4, 2, 1
supprimé
Réseau de transit entre SFR et Orange
R, path : 1
R, path : 3, 1
R, path : 5, 3, 1
R, path : 4, 5, 3, 1
R, path : 2, 4, 5, 3, 1
supprimé

## Slide 21: Exemple avec BGP et OSPF
1.1.1.1
3.1.3.3
Premier chemin : 1, 2, 3
Deuxième chemin : 1, 2, 4, 3
Best Path
BGP
BGP
BGP
BGP
OSPF
OSPF
OSPF
Lien Ethernet
Passerelle par défaut
Annonce
de chemins