## Slide 1
Badr Benmammar
badr.benmammar@gmail.com
Master Génie Logiciel (GL)
Réseaux avancés
Introduction aux protocoles de routage
RIP (Routing Information Protocol)

## Slide 2: Plan
Définition du routage
Principe du routage
Classification du routage
  Statique
  Dynamique
    Intérieur
      Protocoles à vecteur de distances : ex. RIP
      Protocoles à état de lien : ex. OSPF
    Extérieur
      Protocoles à vecteur de chemin : ex. BGP
RIP : Routing Information Protocol
  Principe général
  Tables de routage

## Slide 3
Définition du routage : c’est le processus qui permet de sélectionner les chemins que doivent emprunter les paquets IP pour se rendre de leur origine à leur destination.
Définition du routage

## Slide 4
Peu importe la taille du réseau, le routage est effectué de saut en saut (de proche en proche) depuis la source jusqu’à la destination.
  A chaque saut, il y a prise de décision autonome afin de sélectionner le routeur suivant.
Principe du routage
Table de routage de R2

## Slide 5
Peu importe la taille du réseau, le routage est effectué de saut en saut (de proche en proche) depuis la source jusqu’à la destination.
  A chaque saut, il y a prise de décision autonome afin de sélectionner le routeur suivant.
Principe du routage
Table de routage de R2

## Slide 6
Peu importe la taille du réseau, le routage est effectué de saut en saut (de proche en proche) depuis la source jusqu’à la destination.
  A chaque saut, il y a prise de décision autonome afin de sélectionner le routeur suivant.
Principe du routage
Table de routage de R2

## Slide 7
Peu importe la taille du réseau, le routage est effectué de saut en saut (de proche en proche) depuis la source jusqu’à la destination.
  A chaque saut, il y a prise de décision autonome afin de sélectionner le routeur suivant.
Principe du routage
Table de routage de R2

## Slide 8
Protocole de routage  les routeurs doivent exécuter un algorithme pour calculer le plus court chemin afin d’acheminer les paquets d’un réseau à un autre.
  Basé sur des métriques (ex. nombre de sauts, bande passante, …).
Principe du routage

## Slide 9
Protocole de routage  les routeurs doivent exécuter un algorithme pour calculer le plus court chemin afin d’acheminer les paquets d’un réseau à un autre.
  Basé sur des métriques (ex. nombre de sauts, bande passante, …).
  Selon le nombre de saut : le plus court chemin entre A et D est AED.
    AB = BC = CD = AE = ED = 1 saut.
Principe du routage
A
B
C
D
E
3 sauts
2 sauts
Source
Destination

## Slide 10
Protocole de routage  les routeurs doivent exécuter un algorithme pour calculer le plus court chemin afin d’acheminer les paquets d’un réseau à un autre.
  Basé sur des métriques (ex. nombre de sauts, bande passante, …).
  Selon le nombre de saut : le plus court chemin entre A et D est AED.
    AB = BC = CD = AE = ED = 1 saut.
Principe du routage
A
B
C
D
E
20 Mb/s
20 Mb/s
20 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
Source
Destination

## Slide 11
Protocole de routage  les routeurs doivent exécuter un algorithme pour calculer le plus court chemin afin d’acheminer les paquets d’un réseau à un autre.
  Basé sur des métriques (ex. nombre de sauts, bande passante, …).
  Selon le nombre de saut : le plus court chemin entre A et D est AED.
    AB = BC = CD = AE = ED = 1 saut.
    coût = 100 / bande passante.
Principe du routage
A
B
C
D
E
20 Mb/s
20 Mb/s
20 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
Source
Destination

## Slide 12
Protocole de routage  les routeurs doivent exécuter un algorithme pour calculer le plus court chemin afin d’acheminer les paquets d’un réseau à un autre.
  Basé sur des métriques (ex. nombre de sauts, bande passante, …).
  Selon le nombre de saut : le plus court chemin entre A et D est AED.
    AB = BC = CD = AE = ED = 1 saut.
    coût = 100 / bande passante.
    coût (AB) = coût (BC) = coût (CD) = 100/20 = 5.
    coût (AE) = coût (ED) = 100/10 = 10.
Principe du routage
A
B
C
D
E
20 Mb/s
20 Mb/s
20 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
Source
Destination

## Slide 13
Protocole de routage  les routeurs doivent exécuter un algorithme pour calculer le plus court chemin afin d’acheminer les paquets d’un réseau à un autre.
  Basé sur des métriques (ex. nombre de sauts, bande passante, …).
  Selon le nombre de saut : le plus court chemin entre A et D est AED.
    AB = BC = CD = AE = ED = 1 saut.
  Selon la bande passante : le plus court chemin entre A et D est ABCD.
    coût = 100 / bande passante.
    coût (AB) = coût (BC) = coût (CD) = 100/20 = 5.
    coût (AE) = coût (ED) = 100/10 = 10.
Principe du routage
A
B
C
D
E
coût = 15
coût = 20
20 Mb/s
20 Mb/s
20 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
Source
Destination

## Slide 14
Routage
Routage statique
Classification des protocoles de routage
Configuration manuelle des routeurs
Convient uniquement pour des réseaux de taille modeste
Ne peut pas gérer les changements de topologie non triviaux
Routage dynamique
Indispensable dès que la topologie devient complexe

## Slide 15
Routage
Routage statique
Classification des protocoles de routage
Exemple : ping entre deux réseaux
Configuration manuelle des routeurs
Convient uniquement pour des réseaux de taille modeste
Ne peut pas gérer les changements de topologie non triviaux

## Slide 16: Exemple de routage statique : ping entre deux réseaux
Exemple : Host A souhaiterait communiquer avec Host B qui se trouve sur un réseau différent (Host A fait un ping à Host B).
Ex. lien Cisco

## Slide 17: Exemple de routage statique : ping entre deux réseaux
Exemple : Host A souhaiterait communiquer avec Host B qui se trouve sur un réseau différent (Host A fait un ping à Host B).
Réseau à joindre | Passerelle
172.16.2.0 | 172.16.2.1
172.16.1.0 | 172.16.3.2
Table de routage
du routeur A :
Réseau à joindre | Passerelle
172.16.1.0 | 172.16.1.1
172.16.2.0 | 172.16.3.1
Table de routage
du routeur B :

## Slide 18: Exemple de routage statique : ping entre deux réseaux
Exemple : Host A souhaiterait communiquer avec Host B qui se trouve sur un réseau différent (Host A fait un ping à Host B).
Une fois cette opération terminée, Host A envoie un paquet contenant :
  IP source de Host A : 172.16.2.2
  IP destination de Host B : 172.16.1.2
  MAC source de Host A.
  MAC destination du routeur A (MAC de e0).
Les 2 IP source et destination restent les même pendant le processus de routage

## Slide 19: Exemple de routage statique : ping entre deux réseaux
Exemple : Host A souhaiterait communiquer avec Host B qui se trouve sur un réseau différent (Host A fait un ping à Host B).
Une fois cette opération terminée, Host A envoie un paquet contenant :
  IP source de Host A : 172.16.2.2
  IP destination de Host B : 172.16.1.2
  MAC source de Host A.
  MAC destination du routeur A (MAC de e0).
Les 2 IP source et destination restent les même pendant le processus de routage
Host A : comment faire pour découvrir e0 (@IP) et son @MAC ?

## Slide 20: Exemple de routage statique : ping entre deux réseaux
Exemple : Host A souhaiterait communiquer avec Host B qui se trouve sur un réseau différent (Host A fait un ping à Host B).
Host A doit avoir une passerelle par défaut configurée sur 172.16.2.1 (interface e0 du routeur A)  DHCP.
  Si l’hôte A n’a pas d’entrée ARP pour 172.16.2.1, il enverra une requête ARP pour résoudre l’@ MAC de l’interface e0 du routeur A et recevra une réponse ARP de A.
Une fois cette opération terminée, Host A envoie un paquet contenant :
  IP source de Host A : 172.16.2.2
  IP destination de Host B : 172.16.1.2
  MAC source de Host A.
  MAC destination du routeur A (MAC de e0).
Les 2 IP source et destination restent les même pendant le processus de routage

## Slide 21: Exemple de routage statique : ping entre deux réseaux
Lorsque le routeur A reçoit le paquet, il recherche l’adresse IP de destination dans sa table de routage pour déterminer où transférer le paquet. Dans ce cas, la table de routage dispose de l’interface s0 du routeur B.
L’en-tête Ethernet est modifiée pour avoir un MAC source du routeur A (@MAC s0 de A) et un MAC destination du routeur B (@MAC s0 de B) (les 2 IP source et destination restent les même pendant le processus de routage).
Réseau à joindre | Passerelle
172.16.2.0 | 172.16.2.1
172.16.1.0 | 172.16.3.2
Table de routage
du routeur A :

## Slide 22: Exemple de routage statique : ping entre deux réseaux
Lorsque le routeur A reçoit le paquet, il recherche l’adresse IP de destination dans sa table de routage pour déterminer où transférer le paquet. Dans ce cas, la table de routage dispose de l’interface s0 du routeur B.
L’en-tête Ethernet est modifiée pour avoir un MAC source du routeur A (@MAC s0 de A) et un MAC destination du routeur B (@MAC s0 de B) (les 2 IP source et destination restent les même pendant le processus de routage).
Lorsque le routeur B reçoit le paquet, il l’achemine vers le Hots B. Le routeur B dispose dans sa table ARP de l’adresse MAC de Host B. Le dernier paquet contient :
  IP source de Host A.
  IP destination de Host B.
  MAC source de routeur B (MAC de e0).
  MAC destination de Host B.
Réseau à joindre | Passerelle
172.16.2.0 | 172.16.2.1
172.16.1.0 | 172.16.3.2
Table de routage
du routeur A :
Les 2 IP source et destination restent les même pendant le processus de routage

## Slide 23
Routage
Routage statique
Routage dynamique
Classification des protocoles de routage
Les systèmes autonomes
Configuration manuelle des routeurs
Convient uniquement pour des réseaux de taille modeste
Ne peut pas gérer les changements de topologie non triviaux
Indispensable dès que la topologie devient complexe

## Slide 24
AS (Autonomous System) = un ensemble de réseaux sous la même autorité
administrative (autorité de gestion)  facturation, marketing, …
Routage dynamique et systèmes autonomes
ISP : Internet Service Provider
Internet = Σ AS
AS = Σ réseaux
Chaque AS  ISP

## Slide 25
AS (Autonomous System) = un ensemble de réseaux sous la même autorité
administrative (autorité de gestion)  facturation, marketing, …
Exemple d’organisation en France :
  Orange.
  SFR.
  Bouygues Telecom.
  Free mobile.
Routage dynamique et systèmes autonomes
Exemple de fournisseurs de service (ISP)

## Slide 26
AS (Autonomous System) = un ensemble de réseaux sous la même autorité
administrative (autorité de gestion)  facturation, marketing, …
Exemple d’organisation en France :
  Orange.
  SFR.
  Bouygues Telecom.
  Free mobile.
Routage dynamique :
  Intérieur (Internal Gateway Protocol (IGP)).
    Au sein d’un système autonome (AS).
  Extérieur (External Gateway Protocol (EGP)).
    Entre systèmes autonomes.
Routage dynamique et systèmes autonomes

## Slide 27
Autonomous System (AS)
ICANN assigne un numéro d’AS (ASN : autonomous system number) (32 bits)  232 = 4 294 967 296 AS
Routage à deux niveaux sur Internet

## Slide 28
Routage
Routage statique
Routage dynamique
Routage Intérieur
Routage Extérieur
Classification des protocoles de routage
Internal Gateway
Protocol (IGP)
External Gateway
Protocol (EGP)
AS (Autonomous
System)

## Slide 29
Routage
Routage statique
Routage dynamique
Routage Intérieur
Routage Extérieur
Classification des protocoles de routage
Protocoles
à vecteur de chemin
(Path Vector)
AS (Autonomous
System)

## Slide 30
Routage
Routage statique
Routage dynamique
Routage Intérieur
Routage Extérieur
Classification des protocoles de routage
eBGP : external Border
Gateway Protocol
Protocoles
à vecteur de chemin
(Path Vector)
AS (Autonomous
System)

## Slide 31
Routage
Routage statique
Routage dynamique
Routage Intérieur
Routage Extérieur
Classification des protocoles de routage
eBGP : external Border
Gateway Protocol
Protocoles
à vecteur de chemin
(Path Vector)
AS (Autonomous
System)
Best Path Algorithm
(L’algorithme du meilleur chemin)

## Slide 32
Autonomous System (AS)
Pour aller de AS 100 à AS 500: Premier chemin : 100, 200, 400, 500. Deuxième chemin : 100, 200, 300, 400, 500.

## Slide 33
Routage
Routage statique
Routage dynamique
Routage Intérieur
Routage Extérieur
Classification des protocoles de routage
Protocoles à vecteur de distances (Distance Vector)
Protocoles à état de lien (Link States)
eBGP : external Border
Gateway Protocol
Protocoles
à vecteur de chemin
(Path Vector)
AS (Autonomous
System)
Best Path Algorithm
(L’algorithme du meilleur chemin)

## Slide 34
Routage
Routage statique
Routage dynamique
Routage Intérieur
Routage Extérieur
Classification des protocoles de routage
Protocoles à vecteur de distances (Distance Vector)
Protocoles à état de lien (Link States)
RIP : Routing Information
Protocol
eBGP : external Border
Gateway Protocol
Protocoles
à vecteur de chemin
(Path Vector)
Construction des tables de routage sans vision globale
AS (Autonomous
System)
Best Path Algorithm
(L’algorithme du meilleur chemin)

## Slide 35
Routage
Routage statique
Routage dynamique
Routage Intérieur
Routage Extérieur
Classification des protocoles de routage
Protocoles à vecteur de distances (Distance Vector)
Protocoles à état de lien (Link States)
RIP : Routing Information
Protocol
OSPF : Open Shortest Path First
eBGP : external Border
Gateway Protocol
Protocoles
à vecteur de chemin
(Path Vector)
Construction des tables de routage sans vision globale
Construction des tables de
routage avec une vision globale
AS (Autonomous
System)
Best Path Algorithm
(L’algorithme du meilleur chemin)

## Slide 36
Routage
Routage statique
Routage dynamique
Routage Intérieur
Routage Extérieur
Classification des protocoles de routage
Protocoles à vecteur de distances (Distance Vector)
Protocoles à état de lien (Link States)
RIP : Routing Information
Protocol
OSPF : Open Shortest Path First
eBGP : external Border
Gateway Protocol
Protocoles
à vecteur de chemin
(Path Vector)
Algorithme de
Bellman-Ford
Algorithme Shortest Path
First (SPF) de Dijkstra
AS (Autonomous
System)
Best Path Algorithm
(L’algorithme du meilleur chemin)

## Slide 37: Bellman-Ford vs SPF
  Objectif de l’algorithme de Bellman-Ford: trouver le chemin le plus court entre le sommet source et tous les sommets.
    Pareil que l’algorithme Shortest Path First (SPF) de Dijkstra utilisé par OSPF.
    Contrairement à l’algorithme SPF de Dijkstra, l’algorithme de Bellman-Ford autorise la présence de certains arcs de poids négatif (gain vs perte).

## Slide 38: Bellman-Ford vs SPF
  Objectif de l’algorithme de Bellman-Ford: trouver le chemin le plus court entre le sommet source et tous les sommets.
    Pareil que l’algorithme Shortest Path First (SPF) de Dijkstra utilisé par OSPF.
    Contrairement à l’algorithme SPF de Dijkstra, l’algorithme de Bellman-Ford autorise la présence de certains arcs de poids négatif (gain vs perte).
    RIP : vision locale des routeurs (ne connaissent pas la topologie globale du réseau)  algorithme de Bellman-Ford.
    OSPF : vision globale des routeurs (connaissent la topologie globale du réseau)  algorithme Shortest Path First (SPF) de Dijkstra.
     L’algorithme SPF est plus rapide que l’algorithme de Bellman-Ford.
    Voir lien :
    https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/917/1/012077/pdf

## Slide 39
RIP : Routing Information Protocol

## Slide 40: RIP : principe général
  RIP se base uniquement sur le nombre de sauts pour atteindre une destination.
    Métrique de RIP = nombre de saut pour calculer le plus court chemin.
A
B
C
D
E
3 sauts
2 sauts
1
1
1
1
1

## Slide 41: RIP : principe général
  RIP se base uniquement sur le nombre de sauts pour atteindre une destination.
    Métrique de RIP = nombre de saut pour calculer le plus court chemin.
A
B
C
D
E
3 sauts
2 sauts
1
1
1
1
1
Réseau à joindre | Passerelle
172.16.2.0 | 172.16.2.1
172.16.1.0 | 172.16.3.2
Routage statique

## Slide 42: RIP : principe général
  RIP se base uniquement sur le nombre de sauts pour atteindre une destination.
    Métrique de RIP = nombre de saut pour calculer le plus court chemin.
A
B
C
D
E
3 sauts
2 sauts
1
1
1
1
1
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | E | 2
E | E | 1
Table de routage de A
Routage dynamique
: voisin immédiat
Réseau à joindre | Passerelle
172.16.2.0 | 172.16.2.1
172.16.1.0 | 172.16.3.2
Routage statique
Nombre de sauts
vers tous les réseaux

## Slide 43: RIP : principe général
  RIP se base uniquement sur le nombre de sauts pour atteindre une destination.
    Métrique de RIP = nombre de saut pour calculer le plus court chemin.
  Le calcul du plus court chemin se base sur l’algorithme de Bellman-Ford.
A
B
C
D
E
3 sauts
2 sauts
1
1
1
1
1

## Slide 44: RIP : principe général
  RIP se base uniquement sur le nombre de sauts pour atteindre une destination.
    Métrique de RIP = nombre de saut pour calculer le plus court chemin.
  Le calcul du plus court chemin se base sur l’algorithme de Bellman-Ford.
A
B
C
D
E
3 sauts
2 sauts
1
1
1
1
1
RIP : vision locale des routeurs (ne connaissent pas la topologie globale du réseau)

## Slide 45: RIP : principe général
  RIP se base uniquement sur le nombre de sauts pour atteindre une destination.
    Métrique de RIP = nombre de saut pour calculer le plus court chemin.
  Chaque routeur transmet périodiquement (chaque 30 secondes : update timer) à ses voisins immédiats les routes dont il dispose.
    Utilisation de UDP sur le port destination 520 (port source dynamique).
    Utilisation de l’@ Multicast 224.0.0.9 (les routeurs RIP) avec TTL = 1.
      Diffuser des mises à jour de routage uniquement aux routeurs voisins.
A
B
C
D
E
3 sauts
2 sauts
1
1
1
1
1
Transmission interminable avec les voisins immédiats

## Slide 46: RIP : principe général
  RIP se base uniquement sur le nombre de sauts pour atteindre une destination.
    Métrique de RIP = nombre de saut pour calculer le plus court chemin.
  Chaque routeur transmet périodiquement (chaque 30 secondes : update timer) à ses voisins immédiats les routes dont il dispose.
    Utilisation de UDP sur le port destination 520 (port source dynamique).
    Utilisation de l’@ Multicast 224.0.0.9 (les routeurs RIP) avec TTL = 1.
      Diffuser des mises à jour de routage uniquement aux routeurs voisins.
    Nouvelle route  le routeur l’insère dans sa table de routage.
    Compare les routes reçues avec ses propres routes connues et met à jour sa propre table de routage  garde toujours la distance minimale.
A
B
C
D
E
3 sauts
2 sauts
1
1
1
1
1

## Slide 47: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Table de routage de A : initialisation
Le routeur A : sa table de routage initialement contient une seule entrée indiquant qu’il est à 0 saut par rapport à son réseau
C’est le cas de tous les routeurs

## Slide 48: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Table de routage de A : initialisation
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 0
Table de routage de B : initialisation

## Slide 49: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Table de routage de A : initialisation
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 0
Table de routage de B : initialisation
Table de routage de C : initialisation

## Slide 50: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Table de routage de A : initialisation
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
D | D | 0
Table de routage de B : initialisation
Table de routage de D : initialisation
Table de routage de C : initialisation

## Slide 51: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Table de routage de A : initialisation
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
D | D | 0
Table de routage de B : initialisation
Table de routage de D : initialisation
Table de routage de C : initialisation
Adresse destination | Next hop | Distance
E | E | 0
Table de routage de E : initialisation

## Slide 52: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
  Chaque routeur transmet périodiquement (chaque 30 secondes : update timer) à ses voisins immédiats les routes dont il dispose.
    Utilisation de UDP sur le port destination 520 (port source dynamique).
    Utilisation de l’@ Multicast 224.0.0.9 (les routeurs RIP) avec TTL = 1.

## Slide 53: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
E | E | 0

## Slide 54: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
A reçoit l’initialisation de B et E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
E | E | 0

## Slide 55: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}

## Slide 56: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 0

## Slide 57: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
B reçoit l’initialisation de A et C
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 0

## Slide 58: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
D | D | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
C reçoit l’initialisation de B et D

## Slide 59: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
D | D | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
D reçoit l’initialisation de C et E

## Slide 60: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
D | D | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
D | D | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
E reçoit l’initialisation de A et D

## Slide 61: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
D | D | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
D | D | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
Le réseau n’est pas encore opérationnel