## Slide 1
Badr Benmammar
badr.benmammar@gmail.com
Master Génie Logiciel (GL)
Réseaux avancés
Introduction aux protocoles de routage
RIP (Routing Information Protocol)

## Slide 2: Plan
RIP : Routing Information Protocol
  Tables de routage
  Convergence
  Temporisateurs
  Inconvénients

## Slide 3: Rappel
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Table de routage de A : initialisation
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
D | D | 0
Table de routage de B : initialisation
Table de routage de D : initialisation
Table de routage de C : initialisation
Adresse destination | Next hop | Distance
E | E | 0
Table de routage de E : initialisation

## Slide 4: Rappel
A
B
C
D
E
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
  Chaque routeur transmet périodiquement (chaque 30 secondes : update timer) à ses voisins immédiats les routes dont il dispose.
    Utilisation de UDP sur le port destination 520 (port source dynamique).
    Utilisation de l’@ Multicast 224.0.0.9 (les routeurs RIP) avec TTL = 1.

## Slide 5: Rappel
A
B
C
D
E
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
E | E | 0

## Slide 6: Rappel
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
A reçoit l’initialisation de B et E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
E | E | 0

## Slide 7: Rappel
A
B
C
D
E
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}

## Slide 8: Rappel
A
B
C
D
E
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 0

## Slide 9: Rappel
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
B reçoit l’initialisation de A et C
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 0

## Slide 10: Rappel
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
D | D | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
C reçoit l’initialisation de B et D

## Slide 11: Rappel
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
D | D | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
D reçoit l’initialisation de C et E

## Slide 12: Rappel
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
D | D | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
D | D | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
E reçoit l’initialisation de A et D

## Slide 13: Rappel
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
D | D | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
D | D | 1
Après 30 secondes : 1ère itération  découvrir les voisins à 1 seul saut
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
Le réseau n’est pas encore opérationnel

## Slide 14: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
D | D | 1
Dans la 1ère itération
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
  Chaque routeur transmet périodiquement (chaque 30 secondes : update timer) à ses voisins immédiats les routes dont il dispose.

## Slide 15: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | E | 2
E | E | 1
1: voisin immédiat
1: voisin immédiat
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
D | D | 1
Dans la 2ème itération
A reçoit les tables de la 1ère itération de B et E

## Slide 16: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
Dans la 1ère itération
Voisins_A = {B, E}
Voisins_B = {A, C}
Voisins_C = {B, D}
Voisins_D = {C, E}
Voisins_E = {A, D}
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
D | D | 1

## Slide 17: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
D | D | 1
Dans la 2ème itération
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
D | C | 2
E | A | 2
B reçoit les tables de la 1ère itération de A et C
1: voisin immédiat
1: voisin immédiat

## Slide 18: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | E | 2
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | E | 2
B | C | 2
C | C | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | B | 2
B | B | 1
D | D | 1
E | D | 2
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 2
C | D | 2
D | D | 1
Après 60 secondes : 2ème itération  découvrir les voisins à 2 sauts
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
D | C | 2
E | A | 2
Le réseau est opérationnel
dès la 2ème itération

## Slide 19: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | E | 2
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | E | 2
B | C | 2
C | C | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | B | 2
B | B | 1
D | D | 1
E | D | 2
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 2
C | D | 2
D | D | 1
Après 60 secondes : 2ème itération  découvrir les voisins à 2 sauts
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
D | C | 2
E | A | 2
Le réseau à converger après 2 itérations

## Slide 20: Convergence
On parle de convergence lorsque les tables de routage de tous les routeurs ont atteint un état de cohérence (stabilité).
Un réseau n’est pas complètement opérationnel tant qu’il n’a pas convergé.
A
B
C
D
E
2 itérations sont suffisantes
pour converger
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | E | 2
E | E | 1
Table de routage de A

## Slide 21: Convergence
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | E | 2
E | E | 1
Voisin immédiat
Voisins à 2 sauts
2ème itération : A sait que D se trouvent à 2 sauts de lui
Table de routage de A après la 2ème itération
Voisin immédiat

## Slide 22: Convergence
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
D | C | 2
E | A | 2
Voisins à 2 sauts
2ème itération : B sait que D se trouve à 2 sauts de lui
Voisin immédiat
Table de routage de B après la 2ème itération

## Slide 23: Convergence
A
B
C
D
E
3ème itération : A a compris qu’il y a un autre chemin à 3 sauts qui lui sépare de D
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | E | 2
E | E | 1
Table de routage de A après la 3ème itération
    Nouvelle route  le routeur l’insère dans sa table de routage.
    Compare les routes reçues avec ses propres routes connues et met à jour sa propre table de routage  garde toujours la distance minimale.

## Slide 24: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | E | 2
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
D | C | 2
E | A | 2
Adresse destination | Next hop | Distance
A | E | 2
B | C | 2
C | C | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | B | 2
B | B | 1
D | D | 1
E | D | 2
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 2
C | D | 2
D | D | 1
Après 90 secondes : 3ème itération  découvrir les voisins à 3 sauts
Les tables de routage sont stables dès la 2ème itération

## Slide 25: RIP : construction des tables de routage
A
B
C
D
E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | E | 2
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
C | C | 1
D | C | 2
E | A | 2
Adresse destination | Next hop | Distance
A | E | 2
B | C | 2
C | C | 1
E | E | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | B | 2
B | B | 1
D | D | 1
E | D | 2
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 2
C | D | 2
D | D | 1
Après 30*N secondes : Nème itération  découvrir les voisins à N sauts (N > 3)
Les tables de routage restent inchangés depuis la 2ème itération  ce réseau à converger après 2 itérations

## Slide 26: RIP : Exemple
A
E
D
C
B
Quels sont les chemins possibles entre A et C ?

## Slide 27: RIP : Exemple
A
E
D
C
B
4 chemins possibles entre A et C
A
B
D
E
C
C
E
B
C
C

## Slide 28: RIP : Exemple
A
E
D
C
B
Le plus court chemin selon RIP entre A et C est ABC
A
B
D
E
C
C
E
B
C
C
Ce réseau à converger après 2 itérations :
A découvre B et D après une seule itération et découvre C et E après deux itérations
(le cas de tous les autres routeurs)

## Slide 29: RIP : Initialisation
A
E
D
C
B
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 0
Table de routage de A
Adresse destination | Next hop | Distance
E | E | 0
Table de routage de E
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 0
Table de routage de B
Adresse destination | Next hop | Distance
C | C | 0
Table de routage de C
Adresse destination | Next hop | Distance
D | D | 0
Table de routage de D

## Slide 30: RIP : Diffusion chaque 30s
A
E
D
C
B
A diffusera sa table de routage à ces deux voisins (B et D)
C’est le cas également de tous les routeurs
UDP sur le port destination 520
IP destination : 224.0.0.9
Lors de la première itération, un routeur découvre ses voisins immédiats

## Slide 31: RIP : Diffusion chaque 30s
A
E
D
C
B
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
Table de routage de B
Table de routage de D

## Slide 32: RIP : Diffusion chaque 30s
A
E
D
C
B
Chaque 30 secondes : chaque routeur contacte tous ses voisins.
Ce mécanisme continuera d’une manière périodique (chaque 30 secondes) malgré qu’il n’y aura aucun changement sur les tables de routages après certaines itérations (convergence).
Transmission interminable avec les voisins immédiats

## Slide 33: RIP : Convergence
A
E
D
C
B
On supposera que : Pour A, la table de B arrivera avant la table de D.
Le plus court chemin entre A et E est A-->B-->E.
Table de routage de A
après convergence (2 itérations)
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | D | 1
E | B | 2

## Slide 34
A
E
D
C
B
On supposera que : Pour D, la table de A arrivera avant la table de E.
Le plus court chemin entre D et B est D-->A-->B.
Table de routage de D
après convergence
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | D | 1
E | B | 2
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 2
C | E | 2
E | E | 1
Table de routage de A
après convergence
RIP : Convergence

## Slide 35: RIP : Panne de lien
A
E
D
C
B
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | D | 1
E | B | 2
C’est quoi le comportement du routeur A
en cas de panne du lien AB ?
Table de routage de A
après convergence

## Slide 36: RIP : Panne de lien
A
E
D
C
B
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | D | 1
E | B | 2
A doit trouver d’autres chemins qui ne passent pas par le B
Table de routage de A
après convergence

## Slide 37: RIP : Panne de lien
A
E
D
C
B
Comment il fait A pour détecter la panne du lien AB ?

## Slide 38: RIP : Panne de lien
A
E
D
C
B
Comment il fait A pour détecter la panne du lien AB ?
  A considère le lien AB comme indisponible s’il n’est plus annoncé depuis 180 s (invalid timer)

## Slide 39
  Table de routage envoyée périodiquement chaque 30 s. (update timer).
    Même si la topologie est inchangée depuis plusieurs jours, des mises à jour régulières continuent d’être envoyées à tous les voisins.
Temporisateurs RIP (timers)

## Slide 40
  Table de routage envoyée périodiquement chaque 30 s. (update timer).
    Même si la topologie est inchangée depuis plusieurs jours, des mises à jour régulières continuent d’être envoyées à tous les voisins.
  Un routeur considère comme indisponible un routeur (ou une route) qui n’est plus annoncé depuis 180 s (3 minutes) (invalid timer)  6 itérations.
    Dans la table de routage, on lui affecte la distance 16 (métrique infinie).
    Distance codée sur 4 bits  nombre maximum de sauts = 15.
    Métrique = 16 signifie alors inaccessibilité de la destination.
Temporisateurs RIP (timers)

## Slide 41
  Table de routage envoyée périodiquement chaque 30 s. (update timer).
    Même si la topologie est inchangée depuis plusieurs jours, des mises à jour régulières continuent d’être envoyées à tous les voisins.
  Un routeur considère comme indisponible un routeur (ou une route) qui n’est plus annoncé depuis 180 s (3 minutes) (invalid timer)  6 itérations.
    Dans la table de routage, on lui affecte la distance 16 (métrique infinie).
    Distance codée sur 4 bits  nombre maximum de sauts = 15.
    Métrique = 16 signifie alors inaccessibilité de la destination.
Temporisateurs RIP (timers)
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | D | 1
E | B | 2
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 16
C | B | 16
D | D | 1
E | B | 16
Table de routage de A
avant la détection de panne
Table de routage de A
après la détection de panne

## Slide 42
  Table de routage envoyée périodiquement chaque 30 s. (update timer).
    Même si la topologie est inchangée depuis plusieurs jours, des mises à jour régulières continuent d’être envoyées à tous les voisins.
  Un routeur considère comme indisponible un routeur (ou une route) qui n’est plus annoncé depuis 180 s (3 minutes) (invalid timer)  6 itérations.
    Dans la table de routage, on lui affecte la distance 16 (métrique infinie).
    Distance codée sur 4 bits  nombre maximum de sauts = 15.
    Métrique = 16 signifie alors inaccessibilité de la destination.
  Après 240 s (4 minutes), il efface cette destination de sa table de routage (flush timer)  8 itérations.
Temporisateurs RIP (timers)

## Slide 43
  Table de routage envoyée périodiquement chaque 30 s. (update timer).
    Même si la topologie est inchangée depuis plusieurs jours, des mises à jour régulières continuent d’être envoyées à tous les voisins.
  Un routeur considère comme indisponible un routeur (ou une route) qui n’est plus annoncé depuis 180 s (3 minutes) (invalid timer)  6 itérations.
    Dans la table de routage, on lui affecte la distance 16 (métrique infinie).
    Distance codée sur 4 bits  nombre maximum de sauts = 15.
    Métrique = 16 signifie alors inaccessibilité de la destination.
  Après 240 s (4 minutes), il efface cette destination de sa table de routage (flush timer)  8 itérations.
Temporisateurs RIP (timers)

## Slide 44: RIP : Panne de lien
A
E
D
C
B
Table de routage de D
après convergence
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | D | 1
E | B | 2
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 2
C | E | 2
E | E | 1
Table de routage de A
après convergence

## Slide 45: RIP : Panne de lien
A
E
D
C
B
Table de routage de D
après convergence
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | D | 1
E | B | 2
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 2
C | E | 2
E | E | 1
A n’a rien reçu de B pendant 180 s
(invalid timer)
Table de routage de A
après convergence

## Slide 46: RIP : Panne de lien
A
E
D
C
B
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 16
C | B | 16
D | D | 1
E | B | 16
Table de routage de A : modification des chemins
qui passent par le B : invalid timer

## Slide 47: RIP : Panne de lien
A
E
D
C
B
Table de routage de D
après convergence
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 16
C | B | 16
D | D | 1
E | B | 16
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 2
C | E | 2
E | E | 1
Table de routage de A : modification des chemins
qui passent par le B : invalid timer
Les paquets à destination de B seront détruits

## Slide 48: RIP : Panne de lien (Triggered update)
A
E
D
C
B
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 16
C | B | 16
D | D | 1
E | B | 16
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 2
C | E | 2
E | E | 1
A détecte la panne du lien AB, modifie sa table de routage et l’envoie immédiatement a ses voisins (ici que le D) sans attendre le update timer  Triggered update
(réduire le temps de convergence)
Triggered update :
Mises à jour déclenchées

## Slide 49: RIP : Panne de lien (Triggered update)
A
E
D
C
B
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 16
C | B | 16
D | D | 1
E | B | 16
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 16
C | E | 2
E | E | 1
DB = DA + AB
Trouver une nouvelle convergence
Les routeurs recevants des Triggered update
ne réinitialiseront pas leur update timer
(possibilité de recevoir un Triggered update
entre deux update timer)
TU
UT (n-1)
UT (n)

## Slide 50: RIP : Panne de lien (Triggered update)
A
E
D
C
B
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 16
C | B | 16
D | D | 1
E | B | 16
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 16
C | E | 2
E | E | 1

## Slide 51: RIP : Panne de lien (Triggered update)
A
E
D
C
B
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 16
C | B | 16
D | D | 1
E | B | 16
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | A | 16
C | E | 2
E | E | 1

## Slide 52: RIP : Nouvelle convergence
A
E
D
C
B
Adresse destination | Next hop | Distance
B | D | 3
C | D | 3
D | D | 1
E | D | 2
A arrive (après une nouvelle convergence)
à mettre à jour sa table de routage
avec de nouveaux chemins
Les envoies des tables de routage continueront d’une manière périodique vers les voisins (chaque 30s)
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
B | E | 2
C | E | 2
E | E | 1
Table de routage de D
après une nouvelle convergence

## Slide 53: RIP : les inconvénients
Une seule métrique est utilisée (nombre de sauts).
  Le plus court chemin en termes de nombre de sauts n’est pas forcément le meilleur en termes de performance.
  Ex. une surcharge sur l’unes des routes.
A
B
C
D
E
3 sauts, coût = 15
2 sauts, coût = 20
20 Mb/s
20 Mb/s
20 Mb/s
10 Mb/s
10 Mb/s
Source
Destination
  RIP ne tient pas compte de la qualité du lien
  (ex. bande passante des liens entre les routeurs)

## Slide 54: RIP : les inconvénients
Une seule métrique est utilisée (nombre de sauts).
  Le plus court chemin en termes de nombre de sauts n’est pas forcément le meilleur en termes de performance.
  Ex. une surcharge sur l’unes des routes.
      RIP n’est pas fiable : utilise UDP  possibilité de perte des tables de routage.

## Slide 55: RIP : les inconvénients
Une seule métrique est utilisée (nombre de sauts).
  Le plus court chemin en termes de nombre de sauts n’est pas forcément le meilleur en termes de performance.
  Ex. une surcharge sur l’unes des routes.
      RIP n’est pas fiable : utilise UDP  possibilité de perte des tables de routage.
Ne gère pas les grands réseaux (obsolète) : nombre de saut limité à 15.
    Distance codée sur 4 bits.
    Métrique = 16  inaccessibilité de la destination.

## Slide 56: RIP : les inconvénients
Une seule métrique est utilisée (nombre de sauts).
  Le plus court chemin en termes de nombre de sauts n’est pas forcément le meilleur en termes de performance.
  Ex. une surcharge sur l’unes des routes.
      RIP n’est pas fiable : utilise UDP  possibilité de perte des tables de routage.
Ne gère pas les grands réseaux (obsolète) : nombre de saut limité à 15.
    Distance codée sur 4 bits.
    Métrique = 16  inaccessibilité de la destination.
Des diffusions régulières de la table de routage complète utilisent une grande quantité de bande passante et cela malgré la convergence.

## Slide 57: RIP : les inconvénients
Une seule métrique est utilisée (nombre de sauts).
  Le plus court chemin en termes de nombre de sauts n’est pas forcément le meilleur en termes de performance.
  Ex. une surcharge sur l’unes des routes.
      RIP n’est pas fiable : utilise UDP  possibilité de perte des tables de routage.
Ne gère pas les grands réseaux (obsolète) : nombre de saut limité à 15.
    Distance codée sur 4 bits.
    Métrique = 16  inaccessibilité de la destination.
Des diffusions régulières de la table de routage complète utilisent une grande quantité de bande passante et cela malgré la convergence.
      Problème de la convergence lente  les nœuds ne disposent pas de vision globale.

## Slide 58: Problème de la convergence lente
A
U
T
X
B
C
D
E
W
V
F
J
H
Z
Y
Les nœuds ne disposent pas de vision globale
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 1
Table de routage de B
Table de routage de H
Adresse destination | Next hop | Distance
A | J | 7

## Slide 59: Problème de la convergence lente
A
U
T
X
B
C
D
E
W
V
F
J
H
Z
Y
Adresse destination | Next hop | Distance
A | A | 16
Table de routage de B
invalid timer : 3 mins
Immédiatement
À la fin du upadate timer
H continu d’envoyer des paquets à destination de A
Les nœuds ne disposent pas de vision globale