## Slide 1
Badr Benmammar
badr.benmammar@gmail.com
Master Génie Logiciel (GL)
Réseaux avancés
Introduction aux protocoles de routage
OSPF

## Slide 2: Plan
Rappel : les inconvénients de RIP
OSPF : Open Shortest Path First
  Motivations et principe
  Déroulement complet
  Fonctions
Comparaison entre RIP et OSPF

## Slide 3: Rappel : les inconvénients de RIP
Une seule métrique est utilisée (nombre de sauts).
  Le plus court chemin en termes de nombre de sauts n’est pas forcément le meilleur en termes de performance.
  Ex. une surcharge sur l’unes des routes.
      RIP n’est pas fiable : utilise UDP  possibilité de perte des tables de routage.
Ne gère pas les grands réseaux (obsolète) : nombre de saut limité à 15.
    Distance codée sur 4 bits.
    Métrique = 16  inaccessibilité de la destination.
Des diffusions régulières de la table de routage complète utilisent une grande quantité de bande passante et cela malgré la convergence.
      Problème de la convergence lente  les nœuds ne disposent pas de vision globale : besoin d’échanger les tables de routage entre voisins.

## Slide 4
OSPF : Open Shortest Path First

## Slide 5
Peut gérer de larges réseaux.
  Aucune limitation sur le nombre de sauts.
Motivations et principe
OSPF a été conçu pour s’affranchir des limitations de RIP

## Slide 6
Peut gérer de larges réseaux.
  Aucune limitation sur le nombre de sauts.
Convergence rapide car approche globale.
  Les routeurs connaissent la topologie globale du réseau.
Motivations et principe
OSPF a été conçu pour s’affranchir des limitations de RIP

## Slide 7
Peut gérer de larges réseaux.
  Aucune limitation sur le nombre de sauts.
Convergence rapide car approche globale.
  Les routeurs connaissent la topologie globale du réseau.
Mesure plus réaliste : notion de coût calculée en fonction de l’inverse de la bande passante (bande passante inversée).
  Coût =
Motivations et principe
  100 Mbit/s : la bande passante de référence
OSPF a été conçu pour s’affranchir des limitations de RIP

## Slide 8
Peut gérer de larges réseaux.
  Aucune limitation sur le nombre de sauts.
Convergence rapide car approche globale.
  Les routeurs connaissent la topologie globale du réseau.
Mesure plus réaliste : notion de coût calculée en fonction de l’inverse de la bande passante (bande passante inversée).
  Coût =
OSPF utilise moins de bande passante que RIP.
  Les routeurs ne diffusent pas l’intégralité de leurs tables de routage.
OSPF est fiable.
Motivations et principe
  100 Mbit/s : la bande passante de référence
OSPF a été conçu pour s’affranchir des limitations de RIP

## Slide 9
Métrique d’OSPF
Coût =
Bande passante | Coût
5 Mb/s | 20
10 Mb/s | 10
50 Mb/s | 2
100 Mb/s | 1
1 Gb/s | 1
10 Gb/s | 1
La valeur de coût OSPF doit être un entier et la bande passante de référence par défaut est égale à 100 Mbit/s  tous les liens qui ont une bande passante supérieure à 100 Mbit/s ont également un coût de 1.
Plus le résultat de cette métrique sera faible et plus le chemin sera privilégié.
Coût : bande passante inversée

## Slide 10: Fonctionnement d’OSPF
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
  Un routeur dans OSPF, il doit construire la base de données globale de la topologie du réseau pour appliquer le SPF et construire ainsi sa table de routage

## Slide 11: Déroulement complet d’OSPF
Chaque routeur :
  Découvre son voisinage et conserve une liste de tous ses voisins.
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
R7 connait ses voisins mais pas ceux de R2 ou de R6 par exemple

## Slide 12: Déroulement complet d’OSPF
Chaque routeur :
  Découvre son voisinage et conserve une liste de tous ses voisins.
  Echange les informations topologiques avec ses voisins.
  Stocke les informations topologiques apprises dans sa base de données.
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2

## Slide 13: Déroulement complet d’OSPF
Chaque routeur :
  Découvre son voisinage et conserve une liste de tous ses voisins.
  Echange les informations topologiques avec ses voisins.
  Stocke les informations topologiques apprises dans sa base de données.
  Exécute l’algorithme SPF pour calculer les meilleurs routes.
  Place ensuite la meilleur route vers chaque sous-réseau dans sa table de routage.

## Slide 14: Les 3 fonctions du protocole OSPF
Les 3 fonctions du protocole OSPF :
  1ère fonction : découverte de voisinage.
  2ème fonction : construction de la base de données globale.
  3ème fonction : calcule les coûts vers tous les sous-réseaux.

## Slide 15: Les 3 fonctions du protocole OSPF
Les 3 fonctions du protocole OSPF :
  1ère fonction : découverte de voisinage.
  2ème fonction : construction de la base de données globale.
  3ème fonction : calcule les coûts vers tous les sous-réseaux.
Chaque routeur OSPF possède donc :
  Une table de ses voisins.
  Une base de données globale de la topologie du réseau.
  Une table de routage.

## Slide 16: Les 3 fonctions du protocole OSPF
Les 3 fonctions du protocole OSPF :
  1ère fonction : découverte de voisinage.
  2ème fonction : construction de la base de données globale.
  3ème fonction : calcule les coûts vers tous les sous-réseaux.
Chaque routeur OSPF possède donc :
  Une table de ses voisins.
  Une base de données globale de la topologie du réseau.
  Une table de routage.
Un routeur RIP possède uniquement une table de routage

## Slide 17: 1ère fonction : découverte des voisins
R1
R3
R4
R5
R2
R 2 comment il fait pour découvrir son voisinage
(construire la table de ses voisins) ?

## Slide 18: 1ère fonction : découverte des voisins
R1
R3
R4
R5
R2
RID R4
RID R3
RID R1
RID R5
RID R2
RID : identifiant unique du routeur

## Slide 19: 1ère fonction : découverte des voisins
  Les routeurs OSPF échangent toutes les 10 secondes (hello interval) des message "Hello".
  Hello envoyé a l’@ Multicast 224.0.0.5 (routeurs OSPF) avec TTL = 1.
R1
R3
R4
R5
R2
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Les routeurs ayant reçu chacun un message de l’autre sont voisins

## Slide 20: 1ère fonction : découverte des voisins
  Les routeurs OSPF échangent toutes les 10 secondes (hello interval) des message "Hello".
R1
R3
R4
R5
R2
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Pourquoi 10 secondes ?
Mise a jour période de la table des voisins
Possibilité de la panne d’un lien
(voir : dead interval = 40 secondes)

## Slide 21: 1ère fonction : découverte des voisins
  Les routeurs OSPF échangent toutes les 10 secondes (hello interval) des message "Hello".
  Etat = (coût, actif (up) ou inactif (down)).
R1
R3
R4
R5
R2
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
    La table des voisins de R2 +
    l’ état de la liaison de ses voisins doivent être diffuser aux autres routeurs
    (voisins de R2)
LSA (Link State Advertisements)
Voir : dead interval

## Slide 22: 1ère fonction : découverte des voisins
  Les routeurs OSPF échangent toutes les 10 secondes (hello interval) des message "Hello".
    Chaque routeur génère des paquets LSA : collection de toutes les relations d’adjacences établies avec le voisinage du routeur (topologie locale) + l’ état de la liaison de ses voisins  LSDB (Link State Database).
R1
R3
R4
R5
R2
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
LSA (Link State Advertisements)
LSDB (Link State Database)

## Slide 23: 2ème fonction : construction de la base de données globale
Chaque routeur envoie à ses voisins des paquets LSA.
  La liste de ses voisins (découverte de voisinage) + Etat de la liaison de ses voisins.
  Etat = (coût, up ou down).
Chaque routeur met à jour sa base de données, ce qui lui donne une vision globale du réseau.
L’ensemble des LSA forme une base de données de l’état des liens (LSDB).

## Slide 24: 2ème fonction : construction de la base de données globale
Chaque routeur envoie à ses voisins des paquets LSA.
  La liste de ses voisins (découverte de voisinage) + Etat de la liaison de ses voisins.
  Etat = (coût, up ou down).
Chaque routeur met à jour sa base de données, ce qui lui donne une vision globale du réseau.
L’ensemble des LSA forme une base de données de l’état des liens (LSDB).
3ème fonction : calcule les coûts vers tous les sous-réseaux
  Utilisation de l’algorithme de Dijkstra’s Shortest Path First (SPF) sur le LSDB.

## Slide 25: Ex. Construction du LSDB
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
  Comment il fait R10 pour construire la base de données globale de la topologie du réseau pour appliquer le SPF et construire ainsi sa table de routage ?

## Slide 26: Ex. Construction du LSDB
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
Découverte de voisinage par R10
(échange de messages Hello)

## Slide 27: Ex. Construction du LSDB
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
Découverte de voisinage par R7
(échange de messages Hello)

## Slide 28: Ex. Construction du LSDB
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
LSA

## Slide 29: Ex. Construction du LSDB
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
LSA
Découverte de voisinage par R6
(échange de messages Hello)
R1
R3
R4
R5
R2
LSA
LSA

## Slide 30: Ex. Construction du LSDB
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
LSA
LSA
Découverte de voisinage par R2
(échange de messages Hello)
LSA

## Slide 31: Ex. Construction du LSDB
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
LSA
LSA
LSA
LSA

## Slide 32: Ex. Construction du LSDB
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
LSA
LSA
LSA
LSA
LSA

## Slide 33: Ex. Construction du LSDB
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
LSA
LSA
LSA
LSA
LSA
LSDB
L’envoi de LSA se fait par Inondation (flooding)

## Slide 34: Ex. Construction du LSDB
R6
R10
R8
R9
R7
R1
R3
R4
R5
R2
LSA
LSA
LSA
LSA
LSA
LSDB
+
SPF
La table de routage

## Slide 35: Ex. Construction du LSDB
A
C
B
D
(4 M, )
(4 M, )
(10 M, )
(4 M, )
E
(10 M, )
Coût =

## Slide 36: Ex. Construction du LSDB
A
C
B
D
(4 M, 25)
(4 M, 25)
(10 M, 10)
(4 M, 25)
E
(10 M, 10)
Coût =

## Slide 37: Ex. Construction du LSDB
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
Voisins_A = {B, D}.
Voisins_B = {A, C}.
Voisins_C = {B, E}.
Voisins_D = {A, E}.
Voisins_E= {C, D}.
Ex. A échange chaque 10 secondes des messages
Hello avec B et D

## Slide 38: Ex. Construction du LSDB
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
LSA (A) = [AB (10, up), AD (25, up)]

## Slide 39: Ex. Construction du LSDB
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
LSA (B) = [BC (25, up), AB (10, up)]
LSA (D) = [DE (25, up), AD (25, up)]
LSA (A) = [AB (10, up), AD (25, up)]

## Slide 40: Ex. Construction du LSDB
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
LSA (B) = [BC (25, up), AB (10, up)]
LSA (D) = [DE (25, up), AD (25, up)]
LSA (A) = [AB (10, up), AD (25, up)]

## Slide 41: Ex. Construction du LSDB
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
LSA (C) = [BC (25, up), CE (10, up)]
LSA (E) = [DE (25, up), CE (10, up)]

## Slide 42: Ex. Construction du LSDB
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
Inondation (flooding)

## Slide 43: Ex. Construction du LSDB
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
LSA (B) = [BC (25, up), AB (10, up)]
LSA (D) = [DE (25, up), AD (25, up)]
LSA (A) = [AB (10, up), AD (25, up)]
LSA (C) = [BC (25, up), CE (10, up)]
LSA (E) = [DE (25, up), CE (10, up)]
LSDB de A

## Slide 44: Ex. Construction du LSDB
  [B  (BC + CE) + D  (DE)]  A
  [A  (AD + DE) + C  (CE)]  B
  [B  (AB + AD) + E  (DE)]  C
  [A  (AB + BC) + E  (CE)]  D
  [D  (AB + AD) + C  (BC)]  E
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB

## Slide 45: Ex. Construction du LSDB
Chaque routeur OSPF dispose de vision globale : une base de données de
la topologie du réseau (LSDB)  Dijkstra’s Shortest Path First (SPF) Algorithm
 La table de routage.
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
SPF
SPF
SPF
SPF
SPF

## Slide 46: RIP vs OSPF
  Le plus cours chemin entre A et E selon RIP : ADE.
    Le nombre de sauts minimal.
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
Le plus court chemin entre A et E ?
Adresse destination | Next hop | Distance
E | D | 2

## Slide 47: RIP vs OSPF
AB  BC  CE = 45 (coût selon OSPF).
AD  DE = 50 (coût selon OSPF).
  Le plus cours chemin entre A et E selon OSPF : ABCE.
    Le coût minimal.
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
SPF
SPF
SPF
SPF
SPF
Le plus court chemin entre A et E ?
Adresse destination | Next hop | Coût
E | B | 45

## Slide 48: RIP vs OSPF
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
Adresse destination | Next hop | Distance
B | B | 1
C | B | 2
D | D | 1
E | D | 2
Adresse destination | Next hop | Coût
B | B | 10
C | B | 35
D | D | 25
E | B | 45
Table de routage de A (RIP)
Table de routage de A (OSPF)

## Slide 49: Changement de topologie dans OSPF
Changement de topologie :
  Changement de coût (changement de la bande passante).
  Rupture ou réparation d’un lien.
  Panne ou recouvrement d’un routeur.
Tous les routeurs sont immédiatement avertis
Diffuser que les changements d’état sur les liens:
Paquets Link State Updates (LSU)
RIP : protocole à vecteur de distances (Distance Vector)
OSPF : protocoles à état de lien (Link States)
RIP envoie la table de routage complète

## Slide 50: OSPF : changement de coût
A
C
B
D
(25, up)
(25, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
Avant le changement :
4 Mb/s
Adresse destination | Next hop | Coût
E | B | 45

## Slide 51: OSPF : changement de coût
A
C
B
D
(25, up)
(10, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
LSU
Inondation (flooding)
10 Mb/s

## Slide 52: OSPF : changement de coût
Avant le changement :
Après le changement (Maj du LSDB  SPF  nouvelle table de routage) :
A
C
B
D
(25, up)
(10, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
LSU
Adresse destination | Next hop | Coût
E | B | 45
Adresse destination | Next hop | Coût
E | D | 35

## Slide 53: OSPF : changement de coût
A
C
B
D
(25, up)
(10, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
SPF peut converger aussi vite que 5 secondes après détection d’un changement d’état sur un lien dans la plupart des cas
LSU

## Slide 54: hello interval vs dead interval
  Les routeurs OSPF échangent toutes les 10 secondes (hello interval) des message "Hello".
  Quand un routeur ne reçoit plus de messages "Hello" de la part d’un autre, au bout de l’intervalle de temps dead interval, le routeur silencieux est considéré comme mort ou il y a un problème sur le lien (down).
  Par défaut (routeur CISCO) : dead interval = 4 * hello interval.
Hello
Hello

## Slide 55: OSPF : panne d’un lien
Avant la panne du lien DE :
A
C
B
D
(25, up)
(10, up)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
Adresse destination | Next hop | Coût
E | D | 35

## Slide 56: OSPF : panne d’un lien
A
C
B
D
(25, up)
(65535, down)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
LSU
Inondation (flooding)
  dead interval = 40 s
LSInfinity : le coût est codé sur 16 bits

## Slide 57: OSPF : panne d’un lien
Avant la panne du lien DE :
Après la panne du lien DE :
A
C
B
D
(25, up)
(65535, down)
(10, up)
(25, up)
E
(10, up)
LSU
Adresse destination | Next hop | Coût
E | D | 35
Adresse destination | Next hop | Coût
E | B | 45

## Slide 58
  Champ Protocole de l’entête IPv4 : type de la donnée encapsulée par l’IP.
  ICMP  1.
  IGMP  2.
  TCP  6.
  UDP  17.
  OSPF  89.
  RIP utilise UDP.
  OSPF n’utilise ni TCP ni UDP (achemine lui-même ses messages en garantissant la fiabilité  paquets LSAck : Link State Acknowledgement).
OSPF : TCP ou UDP ?
  Les messages OSPF sont encapsulés par l’IP

## Slide 59
 | Avantages | Inconvénients
RIP (~1970) | Implémentation simple. Performant pour de "petits réseaux". | Une seule métrique est utilisée (nombre de sauts). Le plus court chemin en termes de nombre de sauts n’est pas forcément le meilleur en termes de performance. N’est pas fiable : utilise UDP. Ne gère pas les grands réseaux : nombre de sauts limité (15)  obsolète pour les grands réseaux. Gourmand en bande passante : diffusion des tables de routages même si il se passe rien. Problème de la convergence lente : les nœuds ne disposent pas de vision globale.
OSPF (1988) | Métrique plus réaliste (inverse de la bande passante). Fiable : utilise son propre mécanisme pour acheminer ses paquets. Peut gérer de larges réseaux : aucune limitation sur le nombre de sauts. Utilise moins de bande passante que RIP : les routeurs ne diffusent que les changements d'état sur ses liens. Convergence rapide, car approche globale. | Implémentation complexe. Besoin de routeurs plus puissants (gourmand en CPU et RAM routeur)  Exécuter SPF sur LSDB.
Comparaison entre RIP et OSPF